Технологические требования к тетрадям

предоставляемые на шитво нитками:

Общие требования к тетрадям:

- аккуратно сфальцованы без перекоса по линиям фальца, углы тетрадей ровные без замятий и волн;

- все тетради должны быть одного формата;

- без шлейфа или левый шлейф 5-15 мм

- без перфорации в корешке;

- в работу принимаются: 32, 16, 12, 8, 4-страничные тетради (см. табл. 1);

- на корешке тетради корешковая метка с номером тетради (тетради без корешковых меток принимаются в работу без последующих претензий по порядку подбора);

- обрезные метки по краям тетради;

- голова тетради 5 мм (допустимо увеличение головы до 15-20 мм);

- хвост тетради не более 30 мм;

- голова тетради не более 20 мм;

- упакованы: на паллеты с перекладкой, в стрейч или в пачки (коробки);

- на паллете должен быть указан номер листа и количество (см. табл. 2).

Форматы тетрадей:

| Книжный спуск | Высота | Ширина |
| --- | --- | --- |
| Максимальный дообрезной | 380 мм | 315 мм |
| Максимальный обрезной | 370 мм | 305 мм |
| Минимальный дообрезной | 150 мм | 80 мм |
| Минимальный обрезной | 140 мм | 75 мм |
| Альбомный спуск | Высота | Ширина |
| Максимальный дообрезной | 315 мм | 315 мм |
| Максимальный обрезной | 305 мм | 305 мм |

Количество тетрадей и порядок вложения:

Максимальное количество тетрадей в одной подборке - 50

Минимальное  количество тетрадей в одной подборке – 3

Когда обязателен шлейф:

- для вложенных односгибных тетрадей;

- для альбомного спуска;

- для тетрадей, чей дообрезной формат больше 250х330 мм

Таблица 1: Зависимость типа тетради от плотности бумаги

Плотность

бумаги

65-80 г/м2

офсетная

бумага

100-160 г/м2 офсетная бумага

80-115 г/м2

мелованная бумага

130-150 г/м2

мелованная бумага

170-250 г/м2 мелованная бумага

Тип тетради

Рекомендуем: четырехсгибные тетради, 2 вложенные трехсгибные тетради.

Допустимо: 2-4 двухсгибные вложенные тетради со шлейфом, 3-4 вложенные одосгибные тетради со шлейфом только для бумаги 80 г/м2 или 7-8 вложенные односгибные тетради сл шлейфом для бумаги 65-70 г/м2

Недопустимо: двухсгибные тетради без вкладки

Рекомендуем: трехсгибные тетради, 2 вложенные двухсгибные тетради Допустимо: 2-3 двухсгибные вложенные тетради со шлейфом, 3-4 вложенные одосгибные тетради со шлейфом, двухсгибные тетради (для бумаги 160 г/м2)

Недопустимо: односгибные тетради без вкладки и шлейфа

Рекомендуем: 2 вложенные трехсгибные тетради, трехсгибные тетради, 2-3 двухсгибные вложенные друг в друга, четерехсгибные тетради для бумаги 80-90 г/м2

Допустимо: 3-4 вложенные одосгибные тетради со шлейфом для бумаги 115 г/м2 при условии, что это не альбомный спуск.

Недопустимо: двухсгибные тетради без вкладки, односгибные тетради без вкладки и шлейфа

Рекомендуем: трехсгибные тетради, 2-3 двухсгибные вложенные друг в друга

Допустимо: 3-4 вложенные одосгибные тетради со шлейфом для бумаги при условии, что это не альбомный спуск, двухсгибные тетради для бумаги 150 г.

Недопустимо: односгибные тетради без вкладки и шлейфа

Рекомендуем: трехсгибные тетради для бумаги 170 г/м2, 2 вложенные двухсгибные тетради для бумаги 200-250 г/м2

Допустимо: двухсгибные тетради, 3-4 вложенные односгибные тетради со шлейфом

Недопустимо: односгибные тетради без шлейфа

Таблица 2: Количество тетрадей (подобранных блоков) необходимых на приладку и тираж для шитва

| Тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество |  |  |  |  |  |  |  |
| тетрадей | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 250 |
| (блоков) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3: Количество тетрадей и обложки необходимое на приладку и тираж для операции швейно-клеевое скрепление (подборка, шитье блока, приклейка обложки, трехсторонняя резка)

| Тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество |  |  |  |  |  |  |  |
| тетрадей | 200 | 210 | 230 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| (блоков) |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество | 250 | 300 | 325 | 350 | 500 | 700 | 1000 |
| обложки |  |  |  |  |  |  |  |

Особые условия, что нельзя делать категорически

- класть блок объемом менее 30-40 тетрадей вверх ногами относительно предыдущего, машина отсчитывает тетради самостоятельно, нормальная высота привертки 10-15 см, сколько в ней будет блоков абсолютно не важно;

- перекладывать блоки бумажками;

- делать тетради без левого шлейфа 10-15 мм если они состоят из вложенных односгибок;

- делать правый шлейф;

-делать блок, в котором есть тетради со шлейфом и без шлейфа;

-делать шлейф разной длины;

-делать двухсгибные тетради без вкладки из бумаги плотностью менее 115 г/м2;

-делать альбомный спуск из односгибных тетрадей (даже вложенных) из бумаги плотностью менее 150 г/м2